## Slide 1
Szenenre-konstruktion und kalibrierung
Extrinsischer Kamera-parameter
anhand eines 2D-Schachbretts
Szenenre-konstruktion und kalibrierung
Extrinsischer Kamera-parameter
anhand einer 3D-Szene
Stereoaufbau:
2 Kameras
Werden im Raum platziert
Intrin-sische Kamera-parameter
K und K‘ werden geschätzt
SURF-Algorithmus
Schachbrett-eck-punktesortier-ungs-Algorithmus
Eigens entwickelter Ansatz
Einzelkali-brierung
Detektieren
Der Korrespon-dierenden
Punkte der Bilder
Aufstellen der Koeff-izienten-matrix und lösen der selbigen
Essentielle Matrix E aus F und den Kamera-matrizen K und K‘ berechnen
Insgesamt vier mögliche Trans-forma-tions-matrizen R für eine der Kameras
3D Objektpunkte aus den durch die Sampson-Approximation angenäherten korrespon-dierenden Punkte rekonstruieren
Berechnen der essentiellen Matrix E
Schätzen der Fundamental-matrix F
Rekonstruktion durch Triangulierung
Schätzen der externen Kamerapara-meter
Aufbau des Stereo-Set-Ups

## Slide 2
Aufbau einer simulierten 3D-Szene.
Ein 3D-Objekt wird definiert
Es wird ein Weltkoordinaten-sytem, zwei Kamerakoordinaten-systeme, mit jeweils einem Bildebenen- und einem Sensorkoordinaten-system definiert
Für jede Kamera wird eine Kamera-matirx definiert
Projizieren der Weltkoordinaten in die jeweiligen Kamera-koordinaten und umrechnen in Sensor-koordianten
Eigens entwickelter Ansatz
Einzelkali-brierung
Projektion der 3D-Objektpunkte in 2D-Bildpunkte
Einfach Rekonstruktion der 3D Bildpunkte durch Schnittpunkt-berechnung der beiden Geraden durch die jeweiligen Kameramitten (Projektions-zentrum) und den zugehörigen 2D-Bildpunkten
Schätzem der Fundamental-matrix F
Aufbau des Stereo-Set-Ups
Aufstellen der Koeff-izienten-matrix und lösen der selbigen
Essentielle Matrix E aus F und den Kamera-matrizen K und K‘ berechnen
Insgesamt vier mögliche Trans-forma-tions-matrizen R für eine der Kameras
Berechnen der essentiellen Matrix E
Rekonstruktion durch Triangulierung
Schätzen der externen Kamerapara-meter

## Slide 3
Szenenrekonstruktion anhand eines 2D-Schachbretts
Schachbrett wird aus mehreren Winkeln von zwei Kameras aufgenommen
Eckpunkte des Schachbretts werden als korres-pondierende Punkte indentifiziert
Aufstellen der Koeffi-zienten-matrix
Von Matlab verwendeter Ansatz
Detektieren korrespon-dierender Punkte
Schätzen der Fundamental-matrix
Elimi-nierung der geome-trischen Verzerrung beider Bilder zuei-dnandern
Mit der Fundamentalmatrix alleine ist es möglich die Projektions-matrizen bis auf ihre projektive Komponeten zu ermitteln
Über die Tiefeninfor-mationen der Disparity-Map kann die Szene rekonstruiert werden
Rektifizierung beider Bilder
Rekonstruktion der 3D-Szene
Rekonstruktion der Projektions-matrizen
Aufbau des Stereo-Set-Ups
Der Horizontale Versatz zweier korrespondierender Punkte zueinander gibt Auskunft über deren Tiefe im 3D-Raum
Erstellen einer Disparity Map
(Tiefenkarte)