## Slide 1
Szenenre-konstruktion und Kamera-kalibrierung
anhand eines 2D-Schachbretts
Szenenrekonstruktion und Kamer
Stereoaufbau:
2 Kameras
Werden in der Szene platziert
Kameras werden einzeln kalibriert
SURF-Algorithmus
Schachbretteck-punktesortierungs-Algorithmus
Ansatz
Kalibrierter Fall
Einzelkalibrierung
Detektieren
von
Korrespondierende
Punkte
Schätzen der Fundamental Matrix F
Essentielle Matrix E aus F berechnen
Schätzen der externen Kamerapara-meter
Rekonstruktion durch Triangulierung
Verrechnen der intrisischen Parameter mit F
Aufstellen der Koeffizienten-matrix
Korrespondierende Punkte mit Sampson approximation annähren
Insgesamt vier mögliche Transformations-matrizen für C‘
Aufbau des Stereo-Set-Ups

## Slide 2
Aufbau einer 3D-Szene
Es wird ein Weltkoordinaten-sytem, zwei Kamerakoordinaten-systeme, mit jeweils einem Bildebenen- und einem Sensorkoordinaten-system definiert
Für jede Kamera wird eine Kamera-matirx definiert
Projizieren der Weltkoordinaten in die jeweiligen Kamera-koordinaten und umrechnen in Sensor-koordianten
Ansatz
Einzelkalibrierung
Bildpunkte der Sensoren und Korrespondierende
Punkte berechnen
Schätzen der Fundamental Matrix F
Essentielle Matrix E aus F berechnen
Schätzen der externen Kamerapara-meter
Einfache Triangulierung durch Schnittpunkt-berechnung der durch die jeweiligen Projektionszentren und Bildpunkten verlaufenden Geraden
Verrechnen der intrisischen Parameter mit F
Aufstellen der Koeffizienten-matrix
Rekonstruktion durch Triangulierung
Insgesamt vier mögliche Transformations-matrizen für C‘
Aufbau des Stereo-Set-Ups

## Slide 3
Szenenrekonstruktion anhand eines 2D-Schachbretts
Schachbrett wird aus mehreren Winkeln von zwei Kameras aufgenommen
Eckpunkte des Schachbretts werden als korrespondierende Punkte indentifiziert
Schätzen der Fundamental-matrix
Ansatz:
Unkalibrierter Fall
Detektieren korrespon-dierender Punkte
Aufstellen der Koeffizienten-matrix
Eliminierung der geome-trischen Verzerrung beider Bilder zueinandern
Mit der Fundamentalmatrix alleine ist es möglich die Projektions-matrizen bis auf ihre projektive Komponeten zu ermitteln
Über die Tiefeninfor-mationen der Disparity-Map kann die Szene rekonstruiert werden
Rektifizieren der beiden beiden Bilder
Rekonstruktion der Szene
Rekonstruktion der Projektions-matrizen
Aufbau des Stereo-Set-Ups
Der Horizontale Versatz zweier korrespondierender Punkte zueinander gitb auskunft über deren Tiefe
Erstellen einer Disparity Map