## Slide 1
Szenenrekonstruktion und Kamerakalibrierung aus heterogenen stereoskopischen Bildquellen
Disposition der Masterarbeit Anja Kretschmer MIM Mtr Nr: 04.07.2018
Notes: Das Thema meiner Abeit die Szenenrekonstruktion und Kamerakalibrierung aus heterogenen stereoskopischen Bildquellen
In der Bearbeitungszeit ist ein Program entstanden, dass in der Lage aus einem stereoskopischen Bildpaar 3D-Szenen bzw Szenenpunkte rekonstruieren kann.
Das Ziel solcher Programme ist es Maschine die Fähigkeit beizubringen räumliche objekte erkennen zu können und anhand dieser Entscheidungen zu treffen
Hintergrund Auge https://www.nanalyze.com/2016/04/5-computer-vision-and-image-understanding-companies/

## Slide 2
Objekterkennung bei Servicerobotern3
Motion-Capturing2
Autonomes Fahren1
1: https://www.welt.de/motor/news/article174053171/So-laesst-man-sich-helfen-New-Mobility-Sinnvolle-Assistenzsysteme-und-was-sie-kosten.html
2: https://video.golem.de/games/8908/fifa-13-trailer-(motion-capture).html
3: https://www.wiwo.de/technologie/gadgets/smarte-roboter-grosser-auftritt-der-service-androiden/12794372.html
4: https://eandt.theiet.org/content/articles/2015/11/police-searching-for-owner-of-drone-that-killed-horse/
Drohnenaufnahmen4
Notes: Das entwickeln solcher Programme ist Forschungsmittelpunkte von aktuellen Anwendungsbereichen wie dem Autonomen Fahren, Motion- Capturing, Bewegungserkennungen oder Service Robotern oder Aufnahmen von Drohnen mit zwei KAmeras
(Nächstes Bild)
Ein weitläufiges Ziel dieser Arbeit ist es mit Kameras unterschiedlicher Art und Auflösung eine Szenenrekonstruktion zu ermöglichen
Einsatz könnte so ein Programm besipielsweise bei Drohnen aufnahmen finden.
Diese sind häufig mit zwei unterschiedlichen Kameras ausgestattet, beispielsweise RGB und infrarot
Link autonomes Fahren: https://www.welt.de/motor/news/article174053171/So-laesst-man-sich-helfen-New-Mobility-Sinnvolle-Assistenzsysteme-und-was-sie-kosten.html
Link motion capturin: https://video.golem.de/games/8908/fifa-13-trailer-(motion-capture).html
Link Service Roboter: https://www.wiwo.de/technologie/gadgets/smarte-roboter-grosser-auftritt-der-service-androiden/12794372.html

## Slide 3: Gliederung
1. Grundlagen für die Stereorekonstruktion:
Kameramodell.
Epipolargeometrie
3. Szenenrekonstruktion:
Arbeitsprozess des Algorithmus.
4. Unterschiedliche Auflösungen:
Welche Auswirkungen hat das auf den Algorithmus
Notes: Die Gliederung des Vortrags:
Grundlagen:
Einführen in Kameramodell und Fundamental und essentielle Matirix
Szenenrekonstruktion:
Aufbau des Algoroithmus bei Anwendug auf ein reales Stereobildpaar
Unterschiedlicher Auflösungen:
Danach wurde getestet, welche Auswirkungen unterschiedliche Kameraauflösungen auf den Algorithmus haben

## Slide 4: 1.Lochkameramodell
S
I
Notes: Zunächst zu den Grundlagen:
Das verwendete Kameramodell ist die Lochkamera, sie beschreibt die Abbildung eines 3D Objektpunktes in einen 3D Bildpunkt in der Kamera
Das Abbild eines der abgebildeten Eckpunkte entsteht indem eine Verbindungsgerade von diesem Punkt mit dem Kamerazetrum C gebildet wird
Der entstehende Schnittpunkt mit der Bildebene entspricht dem Bildpunkt.
Die Bildebene besitzt zwei verschiedene Koordinatensysteme, dass Bildebenenkoordinatensystem I in mm und das Sensorkoordinatensystem S in Pixel
Die Projektion eines 3D-Objektpunktes im Raum in einen 2D Punkt auf den Sensor der Kamera wird durch die sogenannten Projektionsmatrix P beschrieben

## Slide 5: 1.Abbildungsvorschrift
Notes: Die Epipolargeometrie beschreibt die Beziehung von Bildpunkten und Objektpunkten in Stereoskopischen Systemen
Wir sehen den 3D-Objektpunkt M welcher auf die Punkte m_tau und m‘_tau‘ auf die entsprechenden Bildebenen projitziert wird
Man nennt m_tau und m‘_tau‘ auch zueinander korrespondierende Punkte, da sie den selben Objektpunkt abbilden
C und C‘ sind die jeweiligen Projektionszentren, sie werden durch die sogenannten Basislinie verbunden
Die Punkte an welcher die Basislinie die Bildebenen schneidet werden als Epipole e und e‘ bezeichnet. Sie sind die jeweiligen Abbildungen der Projektionszentren in den jeweiligen Kameras
Durch die Epipole verlaufen alle Epipolarlinien l und l‘ eines Bildes
Die Epipolarlinien enstehen indem eine Gerade durch einen Bildpunkt und den Epipol e gezogen wird
Die Vekoren M,C und C‘ bilden die sogenannte Epipolarebene
NÄCHSTES BILD
Anhand dieser Grafik lässt sich eine Abbildungsvorschrift definieren
Die Abbildungsvorschrift der Epipolargeometrie besagt folgendendes:
ein Punkt auf einer Bildebene wird auf eine Linie auf der anderen Bildebene abgebildet
Wir nehmen hier Bildpunkt mi auf der Bildebene I
mi und C bilden eine Gerade.
Alle Punkte auf der Geraden sind mögliche Ursprungspunkte von mi. Dies ist durch die drei möglichen Punkte M1,M2, M3 dargestellt.
Jeder dieser Punkte wird auf I‘ projiziert.
Die so entstandenen Punkte liegen alle auf der zu mi korrespondierenden Epipolarlinie l‘.
Die Abbildungsvorschrift ist dementsprechend nicht eindeutig
Diese Abbildungsvorschrift wird in der Fundamentalmatrix und der essentiellen Matrix ausgedrückt.

## Slide 6
1. Fundamental Matrix und essentielle Matrix
Notes: Die Fundamentalmatrix ist eine singuläre 3x3 Matrix und beschreibt die Abbildungsvorschrift und beschreibt die Abbildung eines Punktes auf eine Linie
F enthält die Informationen der extrinsischen Kameraparameter, also wie die Kameraszueinander rotiert und Verschoben sind und der intrinsischen Kameraparameter, darunter fallen die Brennweite, die Verschiebung des Koordinatenursprungs und die skalierung von mm in pixeleinheiten
Die essentielle Matrix ist auch eine 3x3 Matrix, sie entsteht indem die intrinsischen Kameraparameter aus der Fundementalmatrix rausgezogen werden.
Die in rot eingerahmten Gleichungen auf der Folie werden als die sogennannten epipolaren Bedinungen bezeichnet
K Bezeichnet die intrinsischen Kameraparameter
Sie geben Auskuft darüber ob die Punkte m und m‘ zweier Bildebenen die Abbildungsvorschrift erfüllen  Befindet sich m‘ auf der zu m korrespondierenden Epipolarlinie, so ist das Ergebnis dieser Bedingungen null

## Slide 7
2.Szenenrekonstruktion
Notes: Für die Szenenrekonstruktion wurde eine Szene aufgebaut und zwei Kameras wurden vor die Szene platziert.
(Nächstes Bild)
Der Ablauf des Algorithmus beinhaltete insgesamt 3 Teile
In der Bildaufnahme werden zuerst die intrinsischen Kameraparameter in einem exterenen Programm bestimmt und danach die Szene aufgenommen
In der Bildverarbeitung werden die korrespondierenden Punkte über einen bereits vorhandenen Detektionsalgorithmus in beiden Bilder gesucht
Die Bildanalyse ist in zwei Teilschritte unterteilt
1. Die Bestimmung der Abbildungsvorschriften sprich die Fundamentalmatrix und die essentielle Matrix und die Bestimmung der extrinsischen Kameraparameter
2. Die Rekonstruktion der 3D-Szene durch eine Triangulierung der korrespondierenden Bildpunkte

## Slide 8
2.Bestimmung der Abbildungsvorschrift
5: R. Hartley, A. Zisserman. Multiple View Geometry in computer vision. Cambridge, 2.Auage,2004
F= 3x3 Matrix => 9 Unbekannte
Durch Symmetrie => mind. 8 Punkte zur Bestimmung von F
Notes: Zunächst muss die Abbildungsvorschrift F bestimmt werden
F ist eine 3x3 Matrix mit 9 unbekannten
Die Fundamentalmatrix wird über den 8-Punkte algorithmus bestimmt
Wir benötigen also mindestens 8 korrespondierende Punktepaare aus denen ein Gleichungssystem aufgestellt und gelöst wird
Durch symmetrien in den Bildpunkten fällt eine unbekannte weg weshalb acht Punkte prinzipiell ausreichen würden

## Slide 9
2.Bildfehler
5: R. Hartley, A. Zisserman. Multiple View Geometry in computer vision. Cambridge, 2.Auage,2004
Lösung:
Normierung der Bildpunkte zur Reduktion von Fehlern
Bestimmung der Fundamentalmatrix:
Notes: In realen Bilder kann es zu Bildfehlern kommen
erschwert das Bestimmen der Fundamentalmatrix
Bild erklären und sagen warum die Epipolare bedingung nicht erfüllt wird
Reduktion des Fehlers durch Normierung der Bildpunkte
Wie funktioniert die Normierung (Bild erklären)
Die Normierung der Bilddaten führt dazu, dass sich die Bilddaten in einem kleineren Zahlenbereich befinden als zuvor
Für die daraus resultierende Fundamentalmatrix bedeutet das, dass sie gleichmäßger auf Bildfehler reagiert
Da die Fehler nur minimiert sind und die epipolare Bedinung immernoch nicht zu gänzer erfüllt werden kann, wird die Abweichung durch die normierung der Daten versucht minimal gehalten zu werden.

## Slide 10
2.Erzwingen der Singularität
Epipolarlinien einer nicht singulären Fundamentalmatrix5
Epipolarlinien einer singulären Fundamentalmatrix5
5: R. Hartley, A. Zisserman. Multiple View Geometry in computer vision. Cambridge, 2.Auage,2004
Notes: F ist nur dann eine gültige F wenn sie eine Singuläre
Durch die Ungenauen Korrespondierenen Punkten ist das meist nicht der Fall
Das Resultat ist, dass aus dieser F keine eindeutigen Epipole bestimmt werden können was dazu führt, dass die Epipolarlinien durch keinen gemeinsamen Punkt gehen.
Um eine richtige essentielle Matrix aus F zu Berechnen und richtige Resultate bei der rekonstruktion der extrinsischen Kameraparameter zu bekommen muss die Singularität von F durch dessen mdoifizierung erzwungen werden.
Das erbenis ist in der Abbildung zu sehen, die Epipolarlinien verlaufen wieder durch einen gemeinsamem Epipol
Wichtig: Ist die Fundamentalmatrix Singulär ist auch die essentielle Matrix singulär sofern sie aus F berechnet wurde.
Somit können die extrinssichen Kameraparameter bestimmt werden.
Da die essentielle Matrix nur die extrinsischen Kameraparameter und keine intrinsischen mehr beinhaltet bietet sich diese für die Bestimmung der extrinsischen Kameraparameter an
Durch Zerlegung der essentiellen Matrix

## Slide 11
2.Triangulation
Notes: Triangulation.
Zueletzt wird die Triangulation durchgeführt.
Die strahlen durch C und die Bildpunkte werden gebildet um den originalen Bildpunkt zu bestimmen.
In der Arbeit wurde bei einem synthetischen Beispiel ein triangulation direkt gerechnet um später ein optimiertes Lösungsverfahren aufgrund von Matirzenzerlegungen zu verwende.

## Slide 12
2.Triangulation
Notes: TITEL: BILDFEHLER:
Als letztes folgt noch die Triangulierung.
Aufgrund der Ungeanuigkeit der korrespondierenden Punkte ist es nicht möglich durch einfache Rückprojektion die 3D-Objektpunkte zu rekonstruieren.
Liegen die korrespondierenden Bildpunkte nicht direkt auf den jeweiligen Epipolarlinien der beiden Punkte, so ist die Epipolare Bedingung nicht erfüllt.
Die Rückprijezierten Punkte treffen sich nicht im Raum sondern liegen windschief zueinander im Raum
(NÄCHSTES BILD EINBLENDEN)
Um die Triangulation der Punkte trotzdem durchführen zu können werden zwei Punkte m und m‘ gesucht, welche möglichst nahe an den Ursprünglichen Punkten liegen und gleichzeitig die Epipolaren Bedingugnen erfüllen.
Der nächste Punkt zu m und m‘ liegt jeweils am Fuße des Lots auf der entsprechenden Epipolarlinie.
Jedes Paar l und l‘ würde das erfüllen aber es werden die gesucht die d minimiert
Die Minimierung wird über die sogennaten Samspson-Approximation vollzogen.
Die neuen Punkte, welche die epipolare Bedingung wieder erfüllen, können dann über ein Triangulierungsverfahren nach Wahl Rückprojiziert werden
Das Ergebnis der Rekosntruktion sehen wir hier (nächste Folie)

## Slide 13
3.Rekonstruierte Szene
Notes: Kurt markante Punkte herausheben

## Slide 14
4.Auswirkung unterschiedlicher Auflösungen
 Die Rekonstruktion ist unabhängig von der Kameraauflösung
Notes: Als nächstes wurde überprüft ob der Algorithmus bei unterschiedlichen Auflösungen funktioniert.
Um einen Sensor mit einer schlechteren Kamera zu simulieren wurde die Auflösung einer der Kameras runtergestellt.
eine Veränderung der Auflösung entspricht in unserer Geoemtrie einer Änderung der skalierung der Sensorkoordinatenachsen
Die Geometrie bleibt unverändert und die Transformation von Sensorkoordinaten in Bildebenenkoordnaten ist Teil der Kameramatrix K
Bei der Bestimmung der extrinsischen Kameraparameter wird mit der essentiellen Matrix gearbeitet, da hier die Kameramatrizen K und K‘ rausfallen, haben diese keine Wirkung auf das Ergebnis der extrinsischen Kameraparameter
In des test ergaben sich immer die selben extrinsischen Kameraparameter und es sind immer die selben Szenen rekonstruiert worden.

## Slide 15: Ausblick: Rekonstruktion mit Rektifizierung
15
Abbildungen des Quaders in Kameras gleicher Auflösung.
Rektifizierte Bilder des Quaders.
6: C. Loop, Z. Zhang. Computing rectifying homographies for stereo vision. Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol.1, pp.125{131,1999 Errorscorrected on June 6, 2001.
7:A. Javier, G. Sanchez, R. M. Carmona , C. V. Arnedor. Scene reconstruction and geometrical rectication from stereo images. ResearchGate, 2005.
Einheitliche Scanlinien über beide Bilder6
Erstellen einer Tiefenkarte durch horizontalen Versatz7
Notes: Im folgenden will ich noch kurz einen Ausblick gebgen die ein paar Nebenprojekte welche in der Bearbeitungszeit entstanden sind
Zunächst die Rekonstruktion mit Rektifizierung
Viele Programme setzten ihr Hauptaugenmerk auf eine schnelle und effiziente Szenenrekonstruktion ohne Kamerakalibrierungs Zwischenschritt
Diese setzten auf eine voran geschaltene Rektifizierung der Bilder
Rektifizierte Bilder zeichnen sich durch ins unendliche projizierte Epipole aus
Sind die Epipole ins unendliche projiziert so sind die Epipolarlinien parallel zueinander
Die Epipolarlinien werden somit zu einheitlichen Scanlinien, welche die erweiterete korrespondenzanalyse auf eine eindimensionale Suche entlang dieser Linie beschränkt
(Nächstes Bild)
Der horizintale Versatz zwischen den korrespondierenden Punkten gibt ein Maß für die Tiefe des jeweiligen Punktes
Anhand dieses Versatzes kann eine Tiefenkarte erstellt werden
Die meisten Rektifizierungsalgorithmen setzten zwei bilder gleicher Auflösung vorraus
Um zu analysieren warum, wurde ein Rektifizierungsalgorithmus implementiert welcher unterschiedliche Kamerauflösugnen nicht von vorn hinein ausschließt und es wurde analysiert was die Auswirkungen sind

## Slide 16: Rektifizierungsansatz
16
Rektifizierte Bilder des Quaders von Kameras proportional geänderter Auflösung. Der horizontale versatz stimmt
Rektifizierte Bilder des Quaders von Kameras nicht proportional geänderter Auflösung. Der horizontale versatz stimmt nicht
Notes: Erklären was man sieht
Diese Beispiele zeigen, dass das hier vorgestellte Rektizierungsverfahren auf Bilder verschiedener Auosungen mit dem selben Seitenverhaltnis der Pixel anwendbar ist. Jedoch konnen Bilder mit verschiedenen Seitenverhaltnissen mit diesem Verfahren nicht rektiziert werden. Eine mogliche Losung ware eine Erweiterung des Models, welche die Bildlangen bestimmt und schlielich die relativen Seitenverh altnisse ausgleicht.
Dies gilt weiter zu verfolgen

## Slide 17
Ausblick: Einzelkamera-Kalibrierung
Aufnahme eines Schachbretts.
Sortierte und indizierte Punkte.
Notes: Des Weiteren gilt es noch eine eigene einzelkamerakalibrierung zu implementieren
Hierzu soll ein ebenfalls in der Thesis entwickelter Algorithmus zur Sortierung von Schachbretteckpuntken helfen, welcher auch bei stark verzerrten Schachbrettern funktioniert.
Der Algorithmus basiert darauf, dass ein Startpunkt in einer Ecke des Schachbretts bestimmt wird und mit Hilfe von Richtungsvektoren werden die folgenden Nachbarpunkte gesucht und der Reihenfolge nach mit indizes versehen.

## Slide 18: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 19: Zusatzfolien

## Slide 20: Koordinatentransformation
Notes: Zwischen den beiden Koordinatensystemen (O; delta) und (C; beta) gelten die folgenden Beziehungen
Werden wie folgt in einer Gleichung ausgedrückt
Daraus lässt sich ein Gleichungssystem der Form ... Darstellen
Das Gleichungssystem lässt sich in einer Matrix ausdrücken
5. Wenn P_beta gegeben ist, erhalt man auf diese Weise direkt P_delta. Die inverse Matrix D􀀀1 kann verwendetwerden um P_beta aus P_delta zu berechnen.
Fazit: Wir können eine Beziehung zwischen Koordinaten unterschiedlicher Koordinatensysteme über eine Matrix definieren.

## Slide 21: Koordinatensysteme im Überblick
Notes: Für die Projektion eines Punktes M in ein Kamerakoordinatensystem in einen Punkt m bezüglich eines Bildebenenkoordinatensystems kann eine Projektionsmatrix P definiert werden
Nach der Transformation eine Punktes M zu M_\beta erfolt die Kameraprojektion von M auf m

## Slide 22: Koordinatensysteme im Überblick
Notes: Für die Projektion eines Punktes M in ein Kamerakoordinatensystem in einen Punkt m bezüglich eines Bildebenenkoordinatensystems kann eine Projektionsmatrix P definiert werden
Nach der Transformation eine Punktes M zu M_\beta erfolt die Kameraprojektion von M auf m

## Slide 23: Homographien
Notes: Die Grafik : In der Abbildung sind die beiden Kameras C und C0 mit ihren Bildebenen I und I0 zu
sehen. Ein Objektpunkt M bezuglich eines Weltkoordinatensystems (O; ) bendet
sich auf der Ebene , welche durch die Achsen ^ d1 und ^ d2 aufgespannt wird. M wird
auf I und I0 projiziert. Es entstehen die Bildpunkte m und m0
.
Eine Abbildungsvorschrift kann in bestimmten Fallen eindeutig bestimmt werden. In diesen Fallen
nennt man die Abbildung zwischen beiden zweidimensionalen Bildern Homographie

## Slide 24: Homographien
Notes: Wahrend in der Bildaufnahme ein Punkt m durch Division mit der m_tau,z-Komponenten
eindeutig zu m_tau wird ist die Ruckrichtung nicht eindeutig
Alle Punkte auf der Geraden von C und
M_tau werden auf denselben Bildpunkt projiziert. Die Projektion von m_tau auf m_beta
ist demnach nicht eindeutig. Die Gerade mit allen möglichen Punkten m_beta kann als m_gamma,beta mit der freien
Variablen gamma > 0 ausgedruckt werden.
Abbildung

## Slide 25: Homographien

Notes: Fur zwei korrespondierende Bildpunkte m_tau und m‘_tau‘ kann fur alle moglichen Punkte m_beta und m‘_beta die folgende Projektionsvorschrift hergeleitet werden. Mit einem Ursprungspunkt auf der x,y Ebene
3. Mit einer unbekannten projektionsmatrix P kann dann folgendes aufgestellt werden. Diese Gleichungen sagen aus, dass gamma m_tau und gamma‘m‘_tau‘ identisch sind und somit wie in 4. geschrieben werden können

## Slide 26: Fundamental Matrix und Essentielle Matrix
Notes: Wir betrachtet die selben Gleichungen wie bei der Homographie

## Slide 27: Fundamental Matrix und Essentielle Matrix
Notes: 2. Die Gleichungen 3.12 und 3.13 werden nach (MC ) und (MC‘) aufgelost.
3. Die Vektoren bilden das Dreick der Epipolargeometrie
4. Einsetzten der Gleichungen aus 3
5. Durch Vektoridentitäten kann folgendes geschlossen werden (Siehe Buch für Vektoridentitäten)

## Slide 28: Fundamental Matrix und Essentielle Matrix
Notes: 2. Die Gleichungen 3.12 und 3.13 werden nach (MC ) und (MC‘) aufgelost.
3. Die Vektoren bilden das Dreick der Epipolargeometrie

## Slide 29: Bestimmung von Homographien
Notes: Aus der letzten Gleichung lässt sich ein Gleichungssystem aufstellen (nächst Seite)

## Slide 30: Bestimmung von Homographien
Notes: Für lambda ergibt sich auf Grund der homogenen koordinaten lambda = 1
Pro korrespondieredem Punktepaar ergeben sich dann jeweils zwei Gleichungen
Diese werden in die Koeffizientenmatrix eingetragen (nächste Folie)

## Slide 31: Bestimmung von Homographien

## Slide 32: Acht-Punkte-Algorithmus

## Slide 33: Singulärwertszerlegung
Notes: Die Singulärwertszerlegung einer Matriy A is eine Faktorisierung der Matrix A der Form A = U Sigma V^T mit orthogonalen Matrizen U und V^T und Diagonalmatrizen Sigma
Die Diagonalmatrix Sigma beinhaltet die Singurlärwerte der Matrix
Orthogonale Matrizen: Eine orthogonale Matrix ist eine quadratische, reelle Matrix, deren Zeilen- und Spaltenvektoren paarweise orthonormal zueinander sind.
Bilden die Spalten einer quadratischen Matrix ein System zueinander orthogonaler Einheitsvektoren, so heißt diese Matrix orthogonale Matrix.
die Vektoren senkrecht - also im 90° Grad Winkel - aufeinanderstehen. Rechnerisch sind zwei Vektoren orthogonal, wenn ihr Skalarprodukt gleich Null ist.

## Slide 34: Kondition
Notes: Als Kondition wird die Abhängigkeit der Lösung eines Problems von der Störung der Eingangsdaten beschrieben
Die Kondition lässt sich durch Bestimmung des kleinsten Eigenvektors der Matrixmultiplikation der Koeffizientenmatrix A mit ihrer transponierten A^T herausfinden
Die Matrix AA^T wird in die Matrizen UDU^T zerlegt, U ist orhtogonal D eine Diagonalmatrix
D ist in einer nicht aufsteigenden reihenfolge angeordnet
Der kleinste Singulärwert von D korrespondiert mit der letzten Spalte von U^T und die letzte Spalte von U ist gleich dem kleinsten Eigenvektor von AA^T.
Wird angenommen dass AA^T eine 9x9 matrix ist, so ergeben die Diagonaleeinträge d1/dß den Wert der Kondition
Je höher die Kondition, desto höher desto größer wirken sich schon kleinste Abweichungen aus.
Schlehcte Kondition liegt an der weiträumigen Verteiung der Punkte im Raum
Siehe Matrix für auswirkungen
 Normierung soll abhilfe schaffen

## Slide 35: Normierung der Bilddaten
Notes: Für die Normierung wird pro Bild eine Transformationsmatrix T und T‘ definiert. Die Matrizeen beinahlten sowohl eine Skalierung als auch eine Translation.
Zuerst wird der Schwerpunkt s des Punktemenge bestimmt
Danach wird s in den Urspung verschoben,
Die Punkte werden um den Wert von s verschoben
Es wird aus den neuen Punkten der Schwerpunkt berechnet, dieser befindet sich nun im Ursprung
Als nächstes wir die distanz eines jeden Punktes zu s_0 bestimmt und der Mittelwert aller Distanzen berechnet
Die Matrix T und T‘ sehen dann fogendermaßen aus

## Slide 36: Singulatrität erzwingen F und E

## Slide 37: Bestimmung extrinsischer Kameraparameter
Notes: Um also E aus F zu bestimmen gilt Bild 1
Es wird davon ausgegagen das die extrinsischen Kameraparameter einer Kameras weder eine Rotation noch eine Translation beinhalten, somit kann E umformuliert werden
Mit Hilfe der Singulärwertszerlegung wird E in drei Matrizen Zerlegt
Die Singulärwerte der essentiellen Matrix müssen bestimmte Bedingungen erfüllen
[C]x ist Schiefsymmetrisch und kann in UZU^T zerlegt werden wobei U orthogonal ist und Z eine block diagonale Matrix. R kann ich UWV^T und UW^TV^T zerlegt werden, wobei W eine schiefsymetrische Matrix ist
Hilfsmatrizen
Der Kern der Schiefsymmetrischen Matrix ergibt die den normierten Richtungsvektor der Translationskomponente (Skaleninvarianz). Durch modifizierung der Singulärwerte gilt ||v||=1
Vier mögliche Lösungen können nun kombiniert werden
Die Singulärwerte der essentiellen Matrix werden modifiziert.
Durch die Modizierung der Singularwerte von E gilt für || v ||= 1
Das bedeutet, dass es sich bei dem Translationsvektor v lediglich um den normierten Richtungsvektor zwischen C und C0 handelt
Um v aus [C‘_delta] zu erhalten wird lediglich der Kern davon bestimmt
WICHTIG! NOCH DIE ZERLEGUNGEN ERKLÄREN UND DIE SINGULÄRWERTSZERLGUNG ALS EIGENE FOLIE EINAUEN

## Slide 38: Bestimmung extrinsischer Kameraparameter
Notes: Die Singulärwerte der essentiellen Matrix werden modifiziert.
Durch die Modizierung der Singularwerte von E gilt für || v ||= 1
Das bedeutet, dass es sich bei dem Translationsvektor v lediglich um den normierten Richtungsvektor zwischen C und C0 handelt
Um v aus [C‘_delta] zu erhalten wird lediglich der Kern davon bestimmt
Da die essentielle Matrix nur die extrinsischen Kameraparameter und keine intrinsischen mehr beinhaltet bietet sich diese für die Bestimmung der extrinsischen Kameraparameter an
Bei der Bestimmung der extrinssichen Kameraparameter durch Zerlegung der essentielle Matrix entstehen insgesammt 4 verschiedene mögliche Lösungen für die extrinsischen Kamerparameter
In den ersten beiden Lösungen wird C‘ um 180° gedreht
In den anderen beiden Lösungen kommt es zu einer Umkehrung der Basislinie
Die Richtige Lösung ist abhängig davon wie die Kameras Positioniert und die Bildebene innerhalb der Kamera platziert ist
Da die extrinsischen Kameraparameter bekannt sind konnte die Lösung abgeglichen werden.
Somit konnte getestet werden ob die Funktion der Bestimmung stimmt
Diese vier Lösungen sind bis auf eine Skaleninvarianz genau bestimmt
Die Skaleninvarianz bedeutet, dass es bei der Rekonstruktion die Größe der Objekte von ihrer Originalgröße abweichen, da die translationskomponenten gleich dem normierten Richtungsvektor ist

## Slide 39: Sampson-Approximation
Das Verfahren schematisch aufschreiben.. Formeln sind in den Folien darunter

## Slide 40: Sampson-Approximation
Notes: Kostenfunktion C austellen  minimiert Distanz d zwischen m_sigma und mÄ_sigma‘ zu neuen Punkten
Die optimalen Punkte liefen auf den korrespondierenden Epipolarlinien l und l‘ am Fuße des Lots, welches von den ursprünglich projizierten Punkten m und m‘ auf die Epipolarlinien l und l‘ gefällt wird.
Gesucht wird also der geringeste Abstand con m zu l und m‘ zu l‘ C kann zum ersten mal umgeformt werden.
Epipolarlinien werden parametrisiert so das wir l(t) und l‘(t) bekommen. Durch parametrisierung der Epipolarlinien, kann die Funtion C als eine Funktion von (t) umformuliert werden (zweite umänderung von C)
Um die minimierung zu vereinfachen, werden die ursprünglichen Bildpunkte mit T und T‘ in den Ursprung verschoben, F wird entsprechend auch mit T und T‘ umgeformt
Kern aus F ergibt epipole  diese sind meist fast im unendlichen (f ca 0), sind e1 und e2 = (1,0) so hat F die folgende Form (kurz nächste Folie einblenden)
Ist dies nicht der Fall werden die Matrizen R und R‘ aufgestellt, welche e und e‘ entsprechend rotiert
F hat dann die Form wie eingeblendet, da f = e3 etc

## Slide 41: Sampson-Approximation
Notes: Kostenfunktion C austellen  minimiert Distanz d zwischen m_sigma und mÄ_sigma‘ zu neuen Punkten
Die optimalen Punkte liefen auf den korrespondierenden Epipolarlinien l und l‘ am Fuße des Lots, welches von den ursprünglich projizierten Punkten m und m‘ auf die Epipolarlinien l und l‘ gefällt wird.
Gesucht wird also der geringeste Abstand con m zu l und m‘ zu l‘ C kann zum ersten mal umgeformt werden.
Epipolarlinien werden parametrisiert so das wir l(t) und l‘(t) bekommen. Durch parametrisierung der Epipolarlinien, kann die Funtion C als eine Funktion von (t) umformuliert werden (zweite umänderung von C)
Um die minimierung zu vereinfachen, werden die ursprünglichen Bildpunkte mit T und T‘ in den Ursprung verschoben, F wird entsprechend auch mit T und T‘ umgeformt
Kern aus F ergibt epipole  diese sind meist fast im unendlichen (f ca 0), ist dies der Fall so hat F die folgende Form

## Slide 42: Sampson-Approximation
Notes: 1. Verläuft nun eine Epipolarline durch einen Beispielpunkt und e so beschreibt das Kreuzprodukt diese Linie (verweis Hartley and Zisserman)
2. Die quadratische Distanz zum Urspurng wird dann bezeichnet mit (Einschub dieser Herleitung auf nächster Folie)
3. Um die zu l(t) korrespondierende Epipolargerade zu bekommen benutzen wir die bekannte Abbildungsvorschrift
Die Funktion C kann jetzt in eine Funktion s(t) umformuliert werden
Für die erechnung der minima kann beispielsweise die ableitung s‘(t) berechnet werden und die Nullpunkte bestimmt werden
Oder man formt die Gleichung zu g(t) u, durch nenner gleichmachen bei s‘(t) und den Zähler gleich null setzten
Danach werden die Läsungen für t bestimmt  Polynom von grad sechs also sechs Lösungen für t
Es werden nur die Reelen Lösungen betrachtet
Einsetzen in s(t) und t_min rausfinden

## Slide 43: Sampson-Approximation

## Slide 44: Sampson-Approximation
Notes: Mit t_min können die Epipolarlinien berechnet werden
M_rot und m‘_rot sind die Punkte auf der Epipolarlline welce dem Ursprung am nächsten sind
Bildpunkte wurden doch in den Urspung verschoben
Nächster Punkt zum Ursrpung wird folgendermaßen berechnet
Als letztes noch Rücktransformation der Punkte in ausgangslage

## Slide 45: Sampson-Approximation
Notes: Bestimmung der 3D Objektpunkte durch lineares Triangulationsverfahren
Pro korrespondierendem Punktepaar wird die Projektionsgleichung aufgestellt
Das Füht zu den Gleichungen im zweiten und dritten Block
Diese werden in eine Koeffizientenmatrix A eingetragen so das gilt A*x = 0
Durch verwendung des Kreuzproduktes wird die homogene Komponenten eliminiert
Zwei der drei Gleichungen sind linear unabhängig und werden in die Koeffizientenmatrix geschrieben
Zwei möglichkeiten diese Gleichungen zu läsen: Kern oder Singulärwertszerlegung

## Slide 46: Unterschiedliche Auflösungen

## Slide 47: Unterschiedliche Auflösungen
Notes: Die minimalen Abweichungen in den Nachkommastellen kommen daher, da sich die korrespondenzabweichungen mit ändern

## Slide 48: Rektifizierung
Hier die drei Transformationsschritte kurz erläutern (mit Bildern am besten)

## Slide 49: Rektifizierung
Hp

## Slide 50: Rektifizierung
HrHp

## Slide 51: Rektifizierung
HsHrHp

## Slide 52: Punktesortierungsalgorithmus

## Slide 53: Punktesortierungsalgorithmus

## Slide 54: Punktesortierungsalgorithmus

## Slide 55: Punktesortierungsalgorithmus

## Slide 56: Punktesortierungsalgorithmus

## Slide 57: RANSAC

## Slide 58: BackUpSlides
Vergleich der Computergrafik pipeline und der Computer Vision Pipeline