## Slide 1
Szenenrekonstruktion und Kamerakalibrierung aus heterogenen stereoskopischen Bildquellen
Disposition der Masterarbeit Anja Kretschmer MIM Mtr Nr: 04.07.2018
Notes: Mein Thema der Abeit war die Szenenrekonstruktion und Kamerakalibrierung aus heterogenen stereoskopischen Bildquellen
Die Szenenrekonstruktion und die Kamerakalibrierung sind Themenbereiche der sogenannten Computer Vision
Die Computer Vision ist ein Fachbereich der Computer Science mit dem Fokus auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die ein visuelles Verständnis ihrer Umgebung besitzen. Folglich wird in der Computer Vision der Weg von visuellen Eindrücken oder Bildern aus der Realität in den Rechner beschrieben .
Hintergrund Auge https://www.nanalyze.com/2016/04/5-computer-vision-and-image-understanding-companies/

## Slide 2
Notes: Der Mensch ist mit der Fähigkeit ausgestattet, gesehene Bilder zu verarbeiten und kann die ihn umgebene Welt verstehen.
Maschinen, die eine ähnliche Fähigkeit besitzen, wären somit ebenfalls in der Lage Entscheidungen auf Grund von visuellen Eindrücken zu fällen.
Bereits auf dem Weg:
Das entwickeln solcher Maschinen und den damit verbundenen Grundprinzipien und Programmen sind die Forschungsmittelpunkte von aktuellen Anwendungsbereichen wie dem Autonomen Fahren, Motion- Capturing, Bewegungserkennungen oder Service Robotern oder dem Auswerten von Drohnenbildern
Link autonomes Fahren: https://www.welt.de/motor/news/article174053171/So-laesst-man-sich-helfen-New-Mobility-Sinnvolle-Assistenzsysteme-und-was-sie-kosten.html
Link motion capturin: https://video.golem.de/games/8908/fifa-13-trailer-(motion-capture).html
Link Service Roboter: https://www.wiwo.de/technologie/gadgets/smarte-roboter-grosser-auftritt-der-service-androiden/12794372.html

## Slide 3
Notes: Wieso nehmen wir stereoskoische Bildquellen?
  Bildtiefe aus einem Bild nicht möglich
Man braucht mindestens zwei Bilder
Die Rekonstruktion in dieser Arbeit wurde anahnd von stereoskopischen Bilddaten entwickelt
Die beiden Kameras müssen nicht zwangsläfuig die selben Auflösungen haben  Beispielsweise Drohenen  haben zwei verschiedene Kameras.
  Besitzen öfters eine hochauflösende RGB Kamera und infrarotkamera für Tiefenmessungen mit meist deutlich niedrigeren Auflösung
  Stereokalibrierung dieser beiden Kameras würde das Mapping deutlich vereinfachen.
  Das weitläfuigte Ziel welches mit dem in dieser Masterarbeit erarbeiteten Ansatz verfolgt werden soll, ist es aus 2D Informationen von Kameras unterschiedlicher Auflösung und Art (Infrarot und RGB) eine 3D Szene bzw 3D-Szenenpunkte rekonstruieren zu können
Wieso der Fokus auf unterschiedliche Kameraauflösungen?
Viele kommerziell verwendete Programme setzten vorraus dass die eingehenden Bilddaten aus Kameras gleicher Auflösung kommen
  Die Funktion dieser Programme wurde im Verlauf der Thesis analysiert und es wurde zunächst ein eigener Ansatz zur Rekonstruktion einer Szene entwickelt und danach der vorhandene Ansatz aus den kommerziellen Programmen dahingehend analysiert, wie sie mit verschiedenene Auflösungen funktionieren könnte.
Vorraussetzungen für den entstehenden Algorithmus:
  Möglichkeit von unterschiedlichen Kameraauflösungen in betracht ziehen
  Extrinsische Kameraparameter sollen bestimmt werden
  Intrinsische Kameraparameter werden als bekannt vorrausgesetzt
    (Was diese genau sind darauf wird später eingegangen!!)

## Slide 4: Gliederung
Grundlagen für die Stereorekonstruktion:
Verwendetes Kameramodell.
Funktion der Fundamental Matrix und der essentiellen Matrix.
Synthetische Rekonstruktion:
Arbeitsprozess des Algorithmus.
Reale Rekonstruktion:
Anwenden des Algorithmus auf ein reales Stereobildpaar.
Rekonstruktion mit Rektifizierung:
Analyse der Szenenrekonstruktion mit rektifizierten Bildern.
Auswirkung unterschiedlicher Auflösungen:
Rekonstruktionsergebnisse bei unterschiedlichen Auflösungen.
Notes: Die einzelnen Themen der Masterthesis umfassen vier wichtige Grundbausteine, welche im folgenden erläutert werden
Grundlagen:
Zunächst wird das verwendete Kameramodell vorgestellt, an welchem sich der Algorthmus orientiert
Wichtig ist auch ein Grundlegendes Verständist der Fundamental und der essentiellen Matrix, welche für die Kamerakalibrierung sowie fpr die Szenenrekonstruktion eine wichtige Rolle spielen
Synthetische Rekonstruktion:
Arbeitsprozess des Algorithmus wird anhand eines synthetisch aufgebauten 3D- Szene mit virtuellen Kameras erklärt
Reale Rekonstruktion:
Anwendug des Algorithmus auf ein reales Stereobildpaar
Genauere erläuterung was bei realen Stereobildpaaren beachtet werden muss (in Bezug auf die Bildfehler)
Auswirkung unterschiedlicher Auflösungen:
Aufzeigen der Auswirkung von unterschiedlichen Kameraauflösungen bei dem entwickelten Algorithmus
Rekonstruktion mit Rektifizierung:
Analyse der Szenenrekonstruktion mit rektifizierten Bildern
Was genau sind rektifizierte Bilder
Wie funktioniert die Rekonstruktion
Sind unterschiedliche Auflösungen möglich

## Slide 5: Grundlagen für die Stereorekonstruktion
Lochkamermodell
Notes: Bevor auf die extrinsischen und intrinsischen Kameraparameter und den Aufbau des Algorithmus eingegangen wird, wird das verwendete Kameramodell vorgestellen
Mit Hilfe des Lochkamerasystems wird die Abbildung eines Objektes auf eine Bildebene beschrieben.
Das Modell beruht ausschließlich auf der geometrischen Optik und vernachlässigt physikalische Effekte wie Beugung oder die Auswirkung der Linse.
Wir betrachten zunächst eine der Kameras C oder C‘ genauer und definieren anhand dieser das Lochkameramodelll (nächstes Bild einblenden)
Die Bildebene ist die Ebene auf welcher das projizierte Bild ensteht
C beschreibt das Kamerazentrum und ist gleichzeitig der Urspurng des Kamerakoordiantensystems
Zeta beschreibt die Brennweite in mm
Z ist die Hauptachse
HP ist der Hauptpunkt, er entsteht dort, wo die Hauptachse die Bildebene schneidet
O ist das Weltkoordinatensystem
Insgesamt werden vier Koordiantensysteme für die Transformation eines 3D-Objektpunktes zu einem 2D-Bildpunkt durchlaufen
Das Weltkoordinatensystem O in mm
Das Kamerakoordinatensystem C in mm
Das Bildebenenkoordinatensystem I in mm
Das Sensorkoordinatensytem S in px, ist an die Sensorelemente des Sensors angepasst
Eigenschaften des Sensorkoordiantensystems:
  Passt sich an die Pixel des Sensors an
  Bei Auflösungsänderung werden kombinieren sich dei Sensorelemente zu einem neuen Pixel  Sensorkoordinatensystem passt sich an. Der rest bleibt gleich
M ist ein 3D-Objektpunkt in Raum und zunächst in Weltkoordinaten
Dieser wird bei der Projektion auf den Sensor einer Kamera zunächst in das Kamerakoordiantensystem transformiert, danach auf die 2D-Bildebene projiziert und zuletzt in das Sensorkoordinatensystem transformiert
m ist dann der von M auf d en Sensor projizierte 2D Bildpunkt
Die Abbildung auf den Sensor der Kamera wird durch die sogenannten Projektionsmatrix P beschrieben

## Slide 6: Grundlagen für die Stereorekonstruktion
Hello
Notes: P setzt sich zusamme aus den extrinsischen Kameraparametern welche durch eine Rotationsmatrix R und eine Translation in diesem Falle C entsteht. (Anhand des bildes erklären, danach nächstes Bild)
Des Weiteren beinhaltet P noch die intrinsischen Kameraparameter, welche in der Matrix K zusammengefasst werden.
Diese lässt sich aus der Projektion der 3D-Kamerakoordianten in die 2-D Bildkoordinaten durch K_0 und der anschließenden Transformation in das Sensorkoordinatensystem mit T zusammensetzten.
  K_x und k_y sind die längen der Pixelkanten und zeta_x und zeta_b ist die Brennweite der Kamera in mm ausgedürckt. Handelt es sich bei dem Sensor nicht um quadratische Pixel so unterscheiden sich die k werte voeneinander und die Brennweite bekommt in Pixel ausgedrückt in x und y richtung andere Werte (dient der skalierung)
ÜBERLEITUNG:
Mit hilfe dieser Grundlagen, soll nun eine Abbildungsvorschrift eines 3D Punkte in zwei verschiedene Kameras hergeleitet werden. Hierzu bedienen wir uns der sogenannten epipolargeometrie.(nächste Folie)

## Slide 7: Grundlagen für die Stereorekonstruktion
Notes: Für Bilder von komplexeren, dreidimensionalen Objekten, bei denen die Punkte auf verschiedenen Ebenen im Raum liegen kann auf geometrische Bedingugnen zurückgegriffen werden um die Abbildungsvorschriften zwischen den Bildern auszunutzen und die Kameraparameter beider Kameras zu bestimmen.
Es werden hier einigegeometrische Definitionen eingeführt, um die danach folgende mathematische Herleitung genauer zu verstehen.
M ist ein 3D-Objektpunkt im Raum
m_tau und m‘_tau‘ sind die jeweiligen Projektionen von M auf den Bildebenen.
C und C‘ sind die jeweiligen Projektionszentren, sie werden durch die sogenannten Basislinie verbunden
I und I‘ sind die Bildebenen der beiden Kameras, der Punkt an welcher die Basislinie die Bildebenen schneidet werden als Epipole e und e‘ bezeichnet.
Durch die Epipole verlaufen alle Epipolarlinien l und l‘
Die Epipolarlinien enstehen indem eine Gerade durch denen Bildpunkt m und den Epipol e und entsprechend für e‘ und m‘ gezochen wird
Die Vekoren MC, CC‘ und MC‘ bilden ein Dreieck, welches die sogenannte Epipolarebene ist
Diese geometrischen Eigenschaften definieren die Epipolargeometrie und beschreiben die Die Abbildungsvorschrift eines Punktes in zwei Kameras
Um eine algemeine Abbildungsvorschrift für mehrere Punkte im Raum mit unterschiedlichen Tiefen zu bekommen schauen wir uns das nächste Bild an.
NÄCHSTES BILD
Ein Bildpunkt mi auf der Bildebene I wird zuerst auf die Gerade, die durch mi und C geht abgebildet. Die Gerade stellt alle möglichen Ursprungspunkte zu mi dar. Dies ist durch die drei möglichen Punkte M1,M2, M3 dargestellt. Jeder dieser Punkte wird nun wiederum auf I projiziert. Die so entstandenen Punkte liegen alle auf der Epipolarlinie l‘. Somit kann allgemeint beh
Die Abbildungsvorschrift welche die Projktion eines Punktes auf eine Linie beschreibt kann in der Fundamentalmatrix und der essentiellen Matrix zusammengefasst werden

## Slide 8
Grundlagen für die Stereorekonstruktion
Notes: die Fundamentalmatrix fasst die extrinsischen und intrinsischen Kameraparameter in sich zusammen
  Man kann grob mathematisch behaupten dass die Projektionsmatrizen P und P‘ beider Kameras in F vereint sind.
Bei der essentiellen Matrix werden die intrinsischen Kameraparameter aus der Fundementalmatrix rausgezogen und mit den Bildkoordinaten verrechnet
  Die essentielle Matrix beschreibt somit die Abbildungsvorschrift zwischen den normierten Bildebenenkoordinaten
Die in rot eingerahmten Gleichungen auf der Folie werden als die sogennannten epipolaren Bedinungen bezeichnet
  Sie geben auskuft darüber ob eine Punkt ein Möglicher korrespondierender Punkt zu einem Punkt auf der anderen Bildebene ist  wird ein Punkt auf eine Linie abgebildetet, so ist das Ergebnis dieser Bedingungen null
  Weicht das Ergebnis von 0 ab, so ist die epipolare Bedingungen nicht erfüllt und es handelt sich nicht um korrespondierende Punkte.
Die beiden anderen Gleichungen unten, können über die Abbildungsvorschriften hergelgeitet werden und sagen aus, dass der rechte bzw der linke Kern der Fundamentalmatrix die jeweiligen Epipole ergibt.
Die zweiten Gleichungen beschreiben die Abbilung eines Punktes m in I auf eine Linie l‘ auf der anderen Bildebene I‘
Bestimmung von F über den achtpunkte algorithmus:
Der acht Punkte algorithmus ist eine lineare Technik, welche angewandt wird um die Fundamentalmatrix aus n>= 8 Punkten zu schätzen
Der Algorithmus benötigt n>= 8 Punkte um eine valides Ergebnis liedern zu können.
Das Ergebnis und jedes seiner Vielfachen ist eine gültige Lösung
Die Epipole ergeben sich aus dem linken und Rechten Kern der Fundamentalmatrix. Sprich e und e‘ sind genau dann Werte für die Epipole, wenn sie mit der Fundamentalmatrix verrechnet gleich null ergeben
Die zu einem Punkt korrespondierende Epipolarlinie ergibt sich durch die Verrechnung mit F (bzw halt E bei normierten Bildkoordinaten) (Vergleichbar mit der Abbildungsvorschrift von Homographien)
ÜBERLEITUNG:
Da nun bekannt ist, wie die abgebildeten Punkte zueinander geometrisch in Verbindung stehen, wurde dieses Wissen genutzt, um ein synthetischen Beispiel für die Szenenrekonstruktion zu implementieren.

## Slide 9
Synthetische Rekonstruktion
Notes: Anhand der erarbeiteten mathematischen Grundlagen ist ein Algorithmus fur die Rekonstruktion einer Szene aus einer Stereobildaufnahme entstanden
Der entwickelte Algorithmus ist in der Lage aus einem Stereobildpaar extrinsische Kameraparameter zu bestimmen und anhand dessen die 3D-Szene zu rekonstruieren, jedoch unter der Voraussetzung, dass die intrinsischen Kameraparameter beider Kameras bekannt sind.

## Slide 10
Synthetische Rekonstruktion
Notes: Fundamentalmatrix wird über die bekannten Eckpunkte beider Quaderabbildungen mit dem 8 Punkte algorithmus bestimmt
Mit Hilfe der Bekannten intrinsischen Kameraparameter wird daraus die essentielle Matrix bestimmt
  Mit der essentiellen Matrix wird dann die extrinsischen Kameraparameter bestimmt
Wir gehen davon aus das C deckungsgleich mit dem Weltkoordinatensystem ist und somit weder eine Rotation noch eine Translation aufweist
Für C‘ wird über ein Verfahren die extrinischen Kameraparameter bestimmt
Nächste Folie

## Slide 11
Synthetische Rekonstruktion
Notes: Hierbei entstehen insgesammt 4 verschiedene mögliche Lösungen für die Matrix –RC
Diese Vier Lösungen sind bis auf eine Skaleninvarianz genau bestimmt
  Translationsvektor = normierter Richtungsvektor
In den ersten beiden Lösungen wird C‘ um 180° gedreht
In den anderen beiden Lösungen kommt es zu einer Umkehrung der Basislinie
Die Richtige Lösung ist abhängig davon wie die Kameras Positioniert und die Bildebene innerhalb der Kamera platziert ist
  Die Abbildungen der ersten beiden Lösungen sind die selben nur ist es einmal auf dem Kopf da es hinter dem Projekitonszentum abgebildet wird
Triangulierung:
Da im synthetischen Beispiel mit reinen Bilddaten gearbeitet wird, kommt es zu keinen Abweichungen in den Punktekorrespondenzen und die Szene kann über eine einfach geometrische Triangulierung rekonstruiert werden.
Wichtig! Umrechung der koordinaten in ein und das selbe Koordinatensystem

## Slide 12
Reale Rekonstruktion
Notes: Bei der realen rekonstruktion muss von Bildfehlern wie Bildrauschen ausgegangen werden und damiteinhergehend auch mit Fehlern bei der Korrespondenzanalyse
Liegt beispielsweise bei der Bestimmung von korrespondierenden Punkten eine Ecke zwischen zwei Pixel, so kann optisches Rauschen, welches in realen Aufnahmen prasent ist, dazu fuhren dass diese Ecke in gleichen Bildern an verschiedenen Pixel erkannt wird.
Epipolare Bedingungen werden somit nicht erfüllt
Diese Führen zu ungenauigkeiten und Fehler und müssen dementsprechen über minimierungen und Näherungen angeglichen werden
Im foglenden werden die markantesten Fehler aufgezeigt und deren Korrektur kurz erläutert

## Slide 13
Notes: Zunächst folgt der Abeitsprozess um einen Vergleich zum synthetischen Beispiel zu bekommen
Normierter 8 Punkt algorithmus
Zur bestimmung der Fundamentalmatrix wird der sogenannten normierte acht punkt algorithmus verwendet
Dieser garantiert ein stabileres Ergebnis
Durch die ungenauigkeit der korrespondierenden Punkte steigt die Fehleranfälligkeit der Fundamentalmatrix
Durch Normierung der eingehenden Bilddaten kann diesen Fehleranfälligkeit minimiert werden
Durch die Normierung werden die Wertebereiche der drei Koordinaten x,y,z angeglichen(Beispiel einer Koordinate). Dadurch verringert sich der Raum in welchem sich die Punkte befinden
  Das hat zur Folge, dass die Epipolaren Bedingungen weniger stark aunf ungenaue Punktekorrespondenzen reagieren (Die Fundamentalmatrix ist ausgeglichener)
Die Koordinaten werden so normiert, dass ihr das ihr durchschnittlicher Abstand zum Ursprung sqrt(2) beträgt.

## Slide 14
Reale Rekonstruktion
Notes: F ist nur dann eine gültige F wenn sie eine Singuläre Matrix von Rang 2 ist und ihre Singulärwerte die Form (a,b,0) haben.
Durch die Ungenauen Korrespondierenen Punkten steigt F in ihrem Rang und ist somit keine Singuläre Matrix von Rang 2 mehr
  Die Kern Berechnun liefert kein eindeutiges ergebnis für die Epipole mehr was dazu führt, dass die Epipolarlinien eines Bilder nicht mehr durch einen Punkt gehen
  Um dies zu korrigieren, wird die zu F laut Frobenius Norm nächste Fundamentale Matrix gesucht, welche einen Rang 2 besitzt
  Hierzu werden die Singulärwerte der Fundamentalmatrix modifiziert
Durch erzwingen der Singulärität, können eindeutige Epipole geschätz werden und die Epipolarlinien gehen wieder durch einen Punkt
Da besonders nachher bei der Triangulation eindeutige Epipole benötigt werden muss diese Bedingun gerzwungen werden
__________________________________________________
Eine essentielle Matrix ist nur dann eine gültige essentielle Matrix wenn sie einen Rang von zwei besitzt und ihre Singulärwerte die Form (a,a,0) besitzen
Durch erzwingen eines Rang 2 bei der Fundamentalmatrix ist die daraus berechnete essentielle Matrix auch von Rang 2
Jedoch können die Singulärwerte der essentiellen Matrix noch die falsche Form haben, diese muss für die Bestimmung der extrinsischen Kameraparameter auch erzwungen werden.
Somit wird garantiert dass die bestimmung der extrinsischen Kameraparameter wieder wie gehabt verfahren werden kann
(Muss ich hier auf die Singulärwerte noch genauer eingehen??? Wird schwer Zeittechnisch)

## Slide 15
Reale Rekonstruktion
Notes: Aufgrund der Ungeanuigkeit der korrespondierenden Punkte ist es nicht möglich durch einfache Rückprojektion die 3D-Objektpunkte zu rekonstruieren.
Liegen die korrespondierenden Bildpunkte nicht direkt auf den jeweiligen Epipolarlinien der beiden Punkte, so ist die Epipolare Bedingung nicht erfüllt.
  Die Rückprijezierten Punkte treffen sich nicht im Raum sondern liegen windschief zueinander im Raum
Um die Triangulation der Punkte trotzdem durchführen zu können, wird ein Verfahren vorne ran geschaltet, welches über die Samspon-Approximation eine Näherung der beiden korrespondierenden Punkte an eine Epipolare Linie
Es wird die Epipolarle Linie zu beiden Punkten gesucht, welche für beide den geringsten Abstand aufweist (d).
  Die Näherung wird über eine Kostenfunktion C definiert.
  (Soll das Verfahren beschrieben werden ? Ich tendiere zu nein)

## Slide 16: Rektifizierungsansatz
16
Ist auf eine schnelle und effiziente Rekonstruktion einer Szene ausgelegt.
Keine Bestimmung der Kameraparameter.
Methode beruht auf zuvorige rektifizierung der Bilder.

## Slide 17: BackUpSlides
Fundamental Matrix und Essentielle Matrix

## Slide 18: BackUpSlides

## Slide 19: BackUpSlides
Homographien

## Slide 20: BackUpSlides
Sampson-Approximation genaues Verfahren

## Slide 21: BackUpSlides
Vergleich der Computergrafik pipeline und der Computer Vision Pipeline

## Slide 22: BackUpSlides
Eight Point Algorithm

## Slide 23: BackUpSlides
Punktesortierungsalgorithmus